机器人打磨头一般有分为抛光、过砂和去毛刺。

1去毛刺打磨头：一般根据需要选择具有浮动功能的打磨头，能够上下、左右共两个方向浮动能力，这种打磨头因为特殊的结构、能适用于大部分的表面去毛刺、去合模线的处理工艺。

2抛光打磨头：一般需要根据产品的特性进行定制生产、主要是为了适应产品的各种抛光工艺。普通的机器人抛光机打磨头主要具有浮动功能、自动打蜡机构、自动补偿机构。更具需求还可以安装不同规格、不同数量的抛光轮。

3过砂打磨头：跟抛光打磨头一样，同样需要根据产品的特性进行定制生产，过砂打磨头即常叫的机器人砂带机，这种砂带机一般要求具有浮动功能、能适用于不同的加工方式，具有砂带监测、力大小监测、自动纠偏等功能，其他特殊功能就要双方人员共同沟通。

4机器人打磨头还应该注意打磨产品是否有干涉、线速度多少及日常的维护工作。

在机器人打磨抛光系统中，根据工艺需要配置不同的砂带打磨机、抛光机等。一般我们的机器人打磨抛光系统中，主要 由以下设备组成。

1机器人砂带机是抛光打磨中最重要的设备之一。

2机器人抛光机负责对产品进行抛光的动力源。

3自动上下料工作台，主要提供已打磨和未打磨产品的工作料台。

4自动喷蜡系统，如果产品需要进行打磨抛光处理的话就需要增加自动喷蜡系统。

5机器人本体，根据需要选择合适的机器人本体。

6控制电柜。

7产品夹具

在机器人打磨抛光系统主要 由以上设备组成。